КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Запитання (завдання) теоретичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з трудового навчання

Технічні види праці (8 – 9 класи)

2019/2020 навчальний рік

| № з/п | Запитання (завдання) | Можливі варіанти відповіді | Максималь-ний бал | набраний бал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суцільну товсту основну лінію на кресленні використовують для зображення… | а) осьових ліній; б) ліній невидимого контуру; в) ліній видимого контуру; г) обриву деталей великих розмірів. | 1 |  |
| 2 | Для утворення нерознімного з’єднання застосовують ... | а) паяння, запресування, зварювання, склеювання, клепання; б) точіння, клепання, обпилювання, шабрування, пиляння; в) фрезерування, рубання, різання, запресування, паяння; г) стругання, фугування, лакування, клепання, паяння. | 1 |  |
| 3 | Яка сила струму в споживачах при їх послідовному з’єднанні? | однакова. різна. рівна напрузі джерела струму. залежить від напруги. | 1 |  |
| 4 | Який спосіб рубання заліза показаний на малюнку? |  | 1 |  |
| 5 | Чим відрізняються викружні ножівки від звичайних? | 1. Товщиною полотна. 2. Розмірами зубів. 3. Шириною полотна. | 1 |  |
| 6 | Чим відрізняється дюймова різьба від метричної? | 1. Формою профілю. 2. Кутом профілю. 3. Зовнішнім діаметром. | 1 |  |
| 7 | Вали потрібні для: | а) підтримки осей; б) підтримки деталей, які обертаються на них (рух не передають); в) передачі руху закріпленим на них деталям; г) з’єднання частин машин. | 1 |  |
| 8 | Для яких цілей потрібна планшайба? | 1. Для кріплення заготовок великого діаметра. 2. Для кріплення заготовок малого діаметра. 3. Для кріплення дуже довгих заготовок направляючими станини. | 1 |  |
| 9 | Які бувають види з’єднань? | 1. Гвинтові й шпилькові. 2. Болтові й шпилькові. 3. Зварні та клейові. 4. Роз’ємні й нероз’ємні. 5. Усі варіанти. | 1 |  |
| 10 | Укажіть, як називається зображення виробу або його складової частини із зазначенням розміру, масштабу та інших даних, необхідних для його виготовлення і контролю: | а) ескіз; в) кресленик (креслення); б) технічний рисунок; г) проекція. | 1 |  |
| 11 | Що називається схемою? | 1. Креслення у вигляді умовних позначень. 2. Ккреслення, на якому показані складові частини виробу. 3. Креслення, на якому показані вироби у вигляді умовних позначень. 4. Креслення, на якому у вигляді умовного позначення показані складові частини виробу та зв'язок між ними. 5. Графічне зображення та зв’язок елементів у виробі. | 1 |  |
| 12 | Робоча зона - це: | а) простір, у межах якого при зручному розміщенні частин тіла людини можна дістати потрібний інструмент; б) простір радіусом 1м біля виконуючого роботу; в) простір, у межах якого знаходяться інструменти й обладнання, що необхідні для виконання роботи; г) правильної відповіді немає. | 1 |  |
| 13 | Установити відповідність між формулами та параметрами режимів різання на токарно-гвинторізному верстаті, які їм відповідають. | 1. ; (- швидкість різання. 2. ; ( - частота обертання шпинделя. 3. . ( - глибина різання. | 1 |  |
| 14 | Як називають документ, який видають відповідні державні органи на здійснення індивідуальної комерційної діяльності? | 1. Патент. 2. Ліцензія. 3. Паспорт. | 1 |  |
| 15 | Розетка розрахована на струм 6А. Які електричні прилади можно підключати до неї: | а) світильник на100 Вт; б) телевізор на 200 Вт; в) електроплиту потужністю 1,5 кВт; г) електрокотел на 300 Вт. | 2 |  |
| 16 | Назвіть по три приклади місця застосування механізмів перетворення руху: | 1.Рейкового: __________________________________ __________________________________ 2.Гвинтового:______________________ __________________________________ 3.Кривошипно-шатунного:__________ __________________________________ | 2 |  |
| 17 | Побудуйте три проекції зображеного предмета: |  | 2 |  |
| 18 | Якого формату лист жерсті необхідно взяти для того, щоб побудувати розгортку куба, у якого ребро дорівнює 7 см? |  | 3 |  |
| 19 | Визначте крок різьби гвинта, який за 5 повних обертів входить у гайку на 3,75 мм. |  | 3 |  |
| 20 | Діаметр шківа на валу електродвигуна токарного верстата для обробки деревини 72 мм, а на шпинделі верстата − 96 мм. двигун робить 720 об/хв. Яка частота обертання шпинделя? |  | 4 |  |
|  | Кількість балів | 30 |  |
|  | Набрано балів |  |  |

Увага!

- Побудови та розрахунки можна виконувати на додатковому аркуші паперу.

- На виконання теоретичного завдання відводиться 60 хвилин.

| Результати виконання завдань теоретичного туру (заповнюється журі) |
| --- |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Усього балів: |  |  |

Члени журі:                                         ___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

Писаренко Т.І.

Вербенко С.Б.

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Запитання (завдання) теоретичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з трудового навчання

Технічні види праці (10 – 11 класи)

2019/2020 навчальний рік

| № з/п | Запитання (завдання) | Можливі варіанти відповіді | Максималь-ний бал | набраний бал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для закріплення свердла з циліндричним хвостовиком застосовують... | піноль задньої бабки токарного верстата; машинні лещата. свердлильний патрон. струбцину. | 1 |  |
| 2 | Який інструмент застосовують для нарізування зовнішньої кріпильної різьби трикутного профілю з кроком до 2 мм? | Зенкер. Плашку. Прогонку трубчасту. Свердло. | 1 |  |
| 3 | Виносні лінії відносно вимірюваної поверхні розміщуються | Паралельно. Симетрично. Радіально. Перпендикулярно. | 1 |  |
| 4 | Яке з’єднання деталей є нерознімним? | заклепкове. болтове. шпонкове. штифтове. | 1 |  |
| 5 | Яка сила струму в споживачах при їх паралельному з’єднанні? | завжди різна. може бути однакова або різна. завжди однакова. залежить від полярності; | 1 |  |
| 6 | Пиломатеріал товщиною до 100 мм і шириною не більше подвійної товщини - це: | а) брусок; б) дошка; в) планка; г) однокантовий брус. | 1 |  |
| 7 | Які пили доцільно застосовувати для пиляння фанери? | пили для поздовжнього пиляння. пили для поперечного пиляння. пили для мішаного пиляння. Наградки. | 1 |  |
| 8 | Чи можна включити в мережу 220 В лампочку потужністю 250 Вт, розраховану на напругу 8? | 1. Не можна. 2. Можна. 3. Тільки з’єднавши три лампочки послідовно. | 1 |  |
| 9 | Яке з’єднання зображено на рисунку? | а) шипове пряме глухе; б) кутове пряме наскрізне; в) кутове серединне глухе. | 1 |  |
| 10 | Які елементи зображують на кінематичних схемах? | 1. Усі. 2. Основні. 3. Які передають рух. 4. Які беруть участь у передаванні руху. | 1 |  |
| 11 | У якому з варіантів найповніше вказано породи деревини, що використовуються для точіння? | 1. Береза, вільха, липа, горіх. 2. Вільха, бук, ялина, липа. 3. Горіх, граб, груша, ясен. 4. Липа, бук, береза, горіх. | 1 |  |
| 12 | Указати, не більше якого значення повинен мати виліт різця з різцетримача в токарному станку (висота різця Н) ? | А. 0,5Н. Б.1Н. В. 2Н. Г. 2,5 Н. | 1 |  |
| 13 | При загартуванні сталь | а) охолоджують швидко в різних середовищах (вода, масло та ін.); б) охолоджують поступово на повітрі; в) витримують при певній температурі та поступово охолоджують; г) витримують при певній температурі, швидко охолоджують. | 1 |  |
| 14 | З’єднання, виконане на шип, має товщину деталі 16 мм. Яка товщина шипа такого з’єднання? На який коефіцієнт потрібно перемножити товщину деталі, щоб отримати ширину шипа? | 5,4 мм; на 5. 8,0 мм; на 16. 9,6 мм; на 20. 16 мм; на 0,4. | 2 |  |
| 15 | Яка функція кривошипно-шатунного механізму? |  | 2 |  |
| 16 | Діаметр циліндричної поверхні становить 28,8 мм; після одноразового проточування він став дорівнювати 23,4 мм. Визначте глибину різання. |  | 2 |  |
| 17 | Який вигляд відповідає зображенням деталі на рисунку? |  | 2 |  |
| 18 | Під час роботи з інформаційними джерелами часто доводиться звертатися до ресурсів мережі Internet. Яка з перелічених програм дає змогу отримати доступ до цих ресурсів? | 1. Архіватор. 2. Браузер. 3. Текстовий редактор. 4. Графічний редактор. | 2 |  |
| 19 | Установіть відповідність між способами розв’язання технічних і наукових завдань та об’єктами, які до них належать: а) винахідництво; б) раціоналізаторство; в) відкриття нового для людей; г) технічна творчість. | 1.Удосконалені моделі літака, автомобіля, велосипеда. 2. Перші лампочки, фотоапарати, телевізори. 3. Розробка технічних виробів; удосконалення конструкції кухонного ножа, м’ясорубки, швейної машини. 4. Явище радіоактивності, закон всесвітнього тяжіння, унікальні властивості. | 3 |  |
| 20 | З якою частотою (об/хв) обертається заготовка діаметром 30 мм, якщо швидкість різання становить 1,256 м/сек? |  | 4 |  |
|  | Кількість балів | 30 |  |
|  | Набрано балів |  |  |

Увага!

- Побудови та розрахунки можна виконувати на додатковому аркуші паперу.

- На виконання теоретичного завдання відводиться 60 хвилин.

| Результати виконання завдань теоретичного туру (заповнюється журі) |
| --- |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Усього балів: |  |  |

Члени журі:                                         ___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

___________________                ___________________

підпис                                            П.І.Б.

Писаренко Т.І.

Вербенко С.Б.

# Text boxes

Шифр……………………..

Шифр……………………..